ООО «Торговый  Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Воронежская, 17

Тел: 056 785-32-21, 056 785-56-21, 056 767-64-31

E-mail: t.d.germetik@mail.ru, Skype: germetik-universal

www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua

www.bitumplus.net

Кровельная и гидроизоляционная мастика

«МКВЦж» желтая  ТУ 21-27-66-80 - это двухкомпонентное эластомерное покрытие изготовленное из высококачественных каучуков для устройства бесшовной кровли, гидроизоляции и антикоррозионных покрытий.

Покрытие наносится в жидком виде валиком, кистью либо оборудованием безвоздушного распыления и образует после отверждения прочную, эластичную и полностью водонепроницаемую мембрану. Покрытие обладает высокой устойчивостью к действию воды, разбавленных кислот, концентрированных каустических растворов, солей.

«МКВЦж» обладает самым низким уровнем проницаемости влаги и газов из всех существующих гидроизоляционных материалов.

МКВЦж

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие

Покрытие может быть использовано дляремонта эксплуатируемых и устройства новых кровель любого уклона и очертания, наружной гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозионной защиты, вкачестве гидроизоляционного и защитного эластичного материала поверх пенополиуретановой пены нанесенной, накровлю зданий.

- Устойчивость квоздействию химических растворов и погодных условий

- Высокая водонепроницаемость.

- В отличии отиспользования рулонных кровельных материалов полностью исключает протечки и ненесет дополнительной нагрузки наперекрытия

- Возможность устройства и ремонта кровель, безснятия или замены существующего кровельного ковра

- Прекрасная адгезия ковсем материалам

- Высокая прочность и эластичность

При использовании оборудования безвоздушного напыления возможность устройства более 1000 м2 кровельных покрытий засмену

- Долговечность покрытия поданным испытательной лаборатории составляет около 45 лет.

- Высокая ремонтнопригодность (примеханическом повреждении покрытия достаточно легко и просто, безиспользования какой-либо техники, нанести наповрежденный участок покрытие «Ультрасил Стандарт») Затраты напоследующий ремонт кровли снижаются посравнению срулонными материалами внесколькораз

- Возможность использования винтервале температур от-20°С до+40°С

Теоретический расход приустройстве кровли:	1,5-4 кг/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия:	(0,7-2,5 мм) взависимости оттребуемого применения.

Количество слоев:	от1 до4 притолщине слоя в500микрон.

Цвет:	черный, поотдельному заказу ультрамарин, серый, синий, зеленый, желтый, бордовый.

Упаковка:	ведра 17кг, бочки 47кг.